## Slide 1: 能源云平台— 能源管理系统
西安诺文电子科技股份有限公司
2018年11月29日星期四

## Slide 2: 内容
系统目标
整体结构
基本功能介绍
系统特点
交流

## Slide 3: 1. 系统目标
节省劳动力，降低管理成本。
减轻工作量，提高工作效率。
提高费用回收率，增加企业效益。
提供丰富信息，服务决策管理。
扩展社会服务，方便终端用户。
发挥新技术优势，提高管理精度。

## Slide 4: 整体结构
2.1. 功能结构
  系统的功能组成
2.2. 拓扑结构
  系统依赖的硬件系统组成
2.3. 系统结构
  系统的功能如何借助拓扑结构实现现实应用

## Slide 5: 2.1. 功能结构
能源管理系统
基础信息管理子系统
卡表管理子系统
远传表管理子系统
账户管理子系统
营收管理子系统
事务管理子系统
数据管理子系统
统计分析子系统
策略管理子系统
数据查询子系统

## Slide 6: 2.2. 拓扑结构
借助互联网
借助通信技术
无线终端
  （平板）电脑
  手机
  PDA/POS
有线终端
终端应用
  收费
  交费、充值
  接收邮件、短信
  ……

## Slide 7: 2.3. 系统结构—层次结构

## Slide 8: 基本功能介绍

## Slide 9: 3.1 档案管理

## Slide 10: 3.1.1. 用户档案管理
关系
姓名
……
常住人口
户籍人口
车辆数
……
用户
名称
社保号
级别
单位
银行卡号
电话
邮箱
工资号
类别
证件号
属性
成员

## Slide 11: 3.1.2. 区域档案管理
任意级数的树型结构
  如物业公司.小区.楼.单元.户等
区域基础信息
  名称
  产权单位
  状态
区域属性
  自定义
  计费依据
区域属性
建筑面积
套内面积
采暖面积
物业费面积
楼层
层高
……

## Slide 12: 3.1.3. 表具管理
能源类型
数据采集方式
用能方式
用途
计价方式
状态
通信协议
水表
电表
燃气表
热量表
机械表
卡表
远传表
后付费
预付费
总表
公用表
用户表
单一价格
阶梯价格
复费率
好表
坏表
核量表
参考表
回流表
复量
多协议
多厂家
倒转表
存在形式
实物表
虚拟表

## Slide 13: 3.1.3.1 卡表管理
卡表协议-支持常见卡表协议
开户
购买
制卡-统一读卡器
用户卡
功能卡
清零卡
检查卡
分类卡
校时卡
抄表卡
设置卡
维护卡
回收卡
充值

## Slide 14: 3.1.3.2. 远传表管理
多协议
MBUS
RS485
自动化
装表
周期任务
双模式
系统请求
表具上报
无线
物联网表
规则监控
设置同步
LAN/GPRS
双向模式
Notes: 装表自动化——系统安装表具后，会自动完成如档案同步、参数设置、试抄表等一系统作业，使表具达到正常状态。
周期任务——周期性的作业，如抄表、拉合闸（开关阀门）、校时等。
规则监控——如设置当剩余量小于0时，若是工作日，则关阀；购买成功后即开阀。
设置同步——一些类型的表具需要参数设置，如电表的周休日、物联网表的上线时间、上线方式等，这些设置只在系统进行，自动化作业在表具通信时会自动同步到表具。
双向模式——即可以系统主动请求数据，也可由表具上报数据。

## Slide 15: 3.1.3.2. 远传表管理
规则设置
表设置
集中器设置
系统操作
表操控
集中器操控
状态监控
集中器状态
表具状态
命令管理
通信状态
命令配置
故障处理
是否可控
是否可调
参数设置
抄表周期
通信参数
三类命令
读取
设置
控制
在离线
信号强度
流量
命令执行情况
故障分析
集中器命令
表具命令
命令参数
Notes: 表操控——通过执行表具命令读取（如读量、状态）、设置（如校时、设置功率）、控制表具（如开关阀），并得到相应的结果。
集中器控控——通过执行集中器命令读取（如时钟）、设置（如心跳间隔）、控制集中器（如重新启动、复新），得到相应的结果。
表具状态——不同协议的表具有不同的状态定义，集成时准确解析异常状态信息。
命令执行情况——由命令的等待时间、执行时间、成功率等明细及统计信息反应。
命令参数——包括命令的属性参数及命令的执行参数。命令的属性参数指如超时时间、最大表数量、命令间的延迟时间等，命令的执行参数指执行命令需要的参数，如设置最大功率的功率值等。

## Slide 16: 3.1.3.2. 远传表管理
读取命令
……
控制命令
拉闸（关阀）
读取当前量
读取表运行状态
读取集中器时钟
读当前累计流量
读表具综合信息
读表总购量
读剩余量
读取表故障信息
读集中器运行状态
读集中器管理状态
合闸（开阀）
初始化集中器
重启集中器
刷新数据
设置命令
设置最大功率
设置心跳间隔
设置时钟
设置集冻结时间
写表总购量
设置管辖范围
设置上线类型
设置人工路由信息
……
设置群抄群抄时间
写周休日状态字
……

## Slide 17: 3.1.4. 人户关系管理
入伙
过户/迁出
一户多人
一人多户
批量入住
批量迁出

## Slide 18: 3.1.5. 表户关系管理
分配（安装）
注销（拆除）
转态
换表

## Slide 19: 3.2. 系统管理
定义计费策略
  如何计量
  如何计价
  滞纳金
  减免规则
  如何产生
定义收费策略
  收费对象
  收费精度
  收费方式
权限管理
  使用权
  功能权
  区域权

## Slide 20: 3.2.1. 计费策略
计量
计价
滞纳金
减免
生成规则
表读数
属性公式
核定量
单一价格
数量阶梯
时间阶梯
分项合价
复费率
合同价格
金额阶梯
公式计价
离散价格
滞纳金率
起计日期
起计量
最大比例
最大天数
减免量
减免费
减免量比
减免费比
生成周期
生成时间
计算精度
差值计量
二部制

## Slide 21: 3.2.2. 收费策略
计费对象
收费对象
交费对象
消费者
承担比例
用户规则
表具规则
收费精度
收费方式
紧急购量
票据格式
表、房间或人，根据其数据或属性计算费用
房间，确定收费的地址信息
人或单位，不一定是业主或消费者，可以由他人代付
能源或服务的消费者
可以由多个对象分担费用，如公共用电等
收费时允许用户欠多久费用
表具限购规则，最大购量以及购买频率
元、角、分，余额会结余到用户账户中
现金、支票、网银、电子钱包等
在不清交欠费时，允许紧急购买的最大量，包括水量、电量等。
收据格式定义。如票号规则、标题、注脚等

## Slide 22: 3.2.9. 权限管理
使用授权
  用户注册/注销
  ID/密码保护
  角色授权
功能权限
  页面级权限控制
  操作级权限扩展
区域权限
  操作区域
  负责区域

## Slide 23: 3.3. 数据管理
数据管理根据采集数据生成营收数据的过程管理。
是计费策略的实现过程。
数据管理子系统
三表数据管理
物业数据管理
合同数据管理
人工数据管理

## Slide 24: 3.3. 数据管理

## Slide 25: 3.4. 营收管理
营业厅收费
自助终端
APP支付
互联网支付
三方代收
银行代收
其他三方代收
代扣
移动收费
自助交费
收费
购买
分期付款
预收/预交费
退费
紧急购买
APP收费
PDA收费
微信支付
集体收费

## Slide 26: 3.5. 账户管理
账户属性管理
基本户
项目户
账户应用管理
调拨
押金户
补贴
往来
结算
水
电
物业
……
每个用户有一个基本帐户
每分配一个收费项目产生一个项目账户
资金流转
项目补贴
调拨规则
预存
收费过程自动维护

## Slide 27: 3.6. 发票的使用
机打定制
套打定制
印刷发票管理
国税
地税
收费收据
普通发票
增值税发票
金税开票支持
电子发票

## Slide 28: 3.7. 事务管理
保证系统健壮运行
  预警
  异常
  安全
  变更

## Slide 29: 3.8. 数据查询
基础信息查询
表类查询
住房信息查询
远程集抄查询
命令信息查询
用户信息查询
表具信息查询
设备状态查询
剩余量查询
采集数据查询
营收数据查询
策略查询
其它查询
开票信息查询
账户流水查询
对账查询
应收查询
实收查询
收费查询
欠费查询
黑名单查询
变更记录查询
日志查询
异常信息查询
减免信息查询
价格查询

## Slide 30: 3.9. 统计分析
统计报表
运营报表
财务报表
分析报表
数据分析
其它报表
损耗分析
应收报表
实收报表
欠费报表
账户报表
日报表
月报表
期间报表
累计报表
抄表率报表
代理业务报表
用量分析
费用分析
回收率分析
期间损耗分析
损耗率分析
累计损耗分析
基础信息报表
住房统计
用户统计
表具统计

## Slide 31: 3.7.1. 数据统计
按计量类型统计子区域的应收
按计价类型统计子区域的应收
按收费项目统计子区域的应收
按计量类型统计区域的月应收
按计价类型统计区域的月应收
按收费项目统计区域的月应收
按计量类型统计子区域的实收
按计价类型统计子区域的实收
按收费项目统计子区域的实收
按计量类型统计区域的月实收
按计价类型统计区域的月实收
按收费项目统计区域的月实收
按计价类型统计子责任人区域的实收
按支付方式统计收费员的收费
按票据类型统计收费员的收费
按支付方式统计分类用户的收费
按票据类型统计分类用户的收费
按支付方式统计子域收费
按票据类型统计子域收费
按支付方式统计区域月收费
按票据类型统计区域月收费
按票据类型统计子域责任人收费
按计量类型统计子区域的欠费
按计价类型统计子区域的欠费
按收费项目统计子区域的欠费
按计量类型统计区域的月欠费
按计价类型统计区域的月欠费
按收费项目统计区域的月欠费
按区域统计表具信息
按能源类型统计机表抄表率
按支付方式统计收费员区域收费
……

## Slide 32: 3.7.2. 数据分析
区域能源用量时间环比分析
区域费用时间环比分析
期间用量子域同比分析
期间费用子域分布同比分析
区域期间能源用量组成同比分析
区域期间费用组成同比分析
月均用量子域同比分析
月均用量表类同比分析
区域期间收费操作员同比分析
区域收费时间环比分析
区域回收率时间环比分析
期间回收率子域同比分析
区域期间回收率分项同比分析
数据显示
统计图表
  柱状图
  曲线图
  饼图
每个统计有多种应用

## Slide 33: 4.系统特点
先进的开发平台和开发技术；
合理灵活的数据结构与流程；
可扩展的档案信息管理；
全方位的物业管理支持；
全面的表计支持；
合理清晰的层次结构；
简单易用的操作流程；
精密坚固的安全机制；
全面详细的统计报表；
融入了丰富的行业经验；
……

## Slide 34: 5. 交流

## Slide 35: The end
谢谢！
The End
Notes: 我的讲述结束。谢谢大家。